## Slide 2
Osnovni principi uzimanja uzoraka
Inferencijalna statistika – zaključivanje
od posebnog ka opštem
Populacija = veliki skup jedinki
koje imaju neku zajedničku karakteristiku
Uzorak = podskup populacije
reprezentativan za veliku populaciju
Reprezentativnost = približno ista raspodela
vrednosti obeležja posmatranja kao populacija

## Slide 3
Zašto uzorak?
Kraće vreme proučavanja
Niža cena
Destruktivne metode analize
 nemoguća analiza populacije
Često rezultati analize uzorka tačniji i precizniji
u odnosu na analizu populacije
(niži troškovi analize  skuplje ali tačnije metode)
Neki uzorci mogu da smanjuju heterogenost
obeležja posmatranja

## Slide 4
Prema verovatnoći izbora i prema načinu formiranja razlikuje se više vrsta uzoraka.
Najčešće:
Slučajni
Sistematski
Stratifikovani
Slučajni = najpoznatiji;
Svaka jedinka populacije ima jednaku
verovatnoću da bude izabrana u uzorak
Tablice slučajnih brojeva

## Slide 6
P = 0,1
Beleže se brojevi u
grupama od po 2 - 5

## Slide 7
Uzorak | Red | Kolona
1 | 23 | 12
2 | 45 | 80
3 | 81 | 12
4 | 66 | 17
5 | 46 | 1
6 | 93 | 83
7 | 91 | 17
8 | 45 | 13
9 | 12 | 92
10 | 97 | 52
Primer: Priprema slučajnog uzorka
Na osnovu tablice slučajnih brojeva:

## Slide 8
Sistematski – često se primenjuje umesto slučajnog;
jednako reprezentativni;
Bira se po izvesnom sistemu  različita verovatnoća izbora
Faze formiranje sistematskog uzorka:
1. sastavljanje spiska jedinica posmatranja osnovnog skupa;
2. izračunavanje koraka izbora – odnos veličine osnovnog skupa
i veličine uzorka (K = N / n);
3. određivanje slučajnog početka odabiranja K-tih jedinica;
4. izvlačenje svake K-te jedinice osnovnog skupa iz
spiska, počevši od slučajnog početka.

## Slide 9
Stratifikovani (slojeviti) uzorak:
Populacija se podeli u podpopulacije prema nekoj
karakteristici → iz svakog sloja slučajni uzorak
(homogenost unutar, a heterogenost izmedju stratuma)
Često bolja reprezentativnost
Veličina uzorka?
Često je jako teško dati precizan odgovor!
Zavisi od:
varijabilnosti merene pojave
željene preciznosti

## Slide 13
Odgovornost, edukovanost i stalno usavršavanje osoblja
Vođenje evidencije (zahtev, ugovor o ispitivanju, prijem i
evidencija uzoraka, vođenje dnevnika rada, izdavanje
izveštaja o ispitivanju)
Odgovarajuća opremljenost laboratorije (održavanje
laboratorijske opreme)
- Standardni radni postupci (priprema reagenasa i posuđa,
kalibracija opreme, priprema uzoraka za ispitivanje i
ispitivanje uzoraka)
Analiza rezultata i statistička kontrola ispitivanja (primena
testova)
Izrada izveštaja o ispitivanju
Verifikacija ispitivanja

## Slide 14
Metode kontrole kvaliteta = statističke metode
za praćenje vremenski zavisnih trendova u rezultatima
Kontrola kvaliteta = sve što je neophodno za
dovođenje analitičkog sistema pod stastističku kontrolu
Najbitnije: pisana uputstva za sve važne postupke
vezane za laboratoriju, tehniku, uzorak, metodu i
protokol (dobra laboratorijska praksa, dobra praksa merenja,
standardna operativna procedura, protokol za specifičnu
upotrebu, otklanjanje grubih grešaka, potvrda o kompetenciji
analitičara)

## Slide 15
Program garancije kvaliteta
Cilj: kontrola izvora sistematskih i slučajnih grešaka
Osnovna pretpostavka: podaci, dobijeni dok je analitički sistem pod statističkom kontrolom, oslobođeni su sistematskih grešaka i predstavljeni dobro definisanim intervalima pouzdanosti

## Slide 16
Procena kvaliteta
kada je sistem dostigao stanje kontrole
kada se pomerio iz kontrole
pretpostaviti zašto je došlo do odstupanja kako bi se ono korigovalo
unutrašnje metode
spoljašnje metode

## Slide 17: Unutrašnje metode kontrole kvaliteta
slepe probe
analiza standardnih uzoraka
surogat-uzorci (spike recovery)
kontrolni uzorci
ponovljena merenja
kontrolni dijagrami (karte)

## Slide 18
S0 S1 S2 BL BL QC T1 T2 T3 …. QC
Primer analize dva kontrolna uzorka u analitičkoj seriji

## Slide 19
Kontrolni dijagrami
- Grafički prikaz vremenski zavisnih promena u rezultatima
Shewhart-ove karte
Kontrolna linija
Kontrolna linija
Linija upozorenja
Linija upozorenja
Sredisnja linija
Dr. Walter A. Shewhart

## Slide 20
Veza između krive normalne raspodele i kontrolne karte

## Slide 22
Sistem je van kontrole:
ako se bilo koja tačka nalazi van kontrolnih linija
ako su dve od tri uzastopne tačke između gornje (donje) linije upozorenja i gornje (donje) kontrolne linije
ako se sedam uzastopnih tačaka nalazi iznad ili ispod središnje linije

## Slide 23
ako je 6 uzastopnih tačaka rastuće (opadajuće) po vrednosti
5. ako vrednosti 14 uzastopnih tačaka naizmenično rastu i opadaju;
6. ukoliko se primeti bilo koji «nenasumični» obrazac rasporeda tačaka

## Slide 24
Shewhart-ove karte za raspone
Karte za standardne devijacije

## Slide 25
“cusum” karte (cumulative sum)
Spoljašnja (eksterna) kontrola kvaliteta:
Međulaboratorijska ispitivanja (ispitivanje
analitičke metode, performansi laboratorija
ili sertifikovanje referentnih materijala)
- Kolaborativne studije

## Slide 36
Prikaz poslovanja laboratorije
pre i posle akreditacije