## Slide 1
INSTRUMENTALNA ANALIZA
REGRESIJA I KORELACIJA
Većina analitičkih postupaka uključuje instrumentalne metode:
Apsorpciona ili emisiona spektrometrija
Elektrohemijske metode
Hromatografske metode
Termičke i radiohemijske metode itd.

## Slide 2
Prednosti:
Velika osetljivost
Simultano određivanje većeg broja analita
Širok opseg C ( 6 redova veličine)
Brzina
Cena
Povezanost sa računarima (bolja kontrola i
obrada podataka)

## Slide 3
KORELACIJA
Eksperimentalno se mere x i y
 parovi vrednosti (xi, yi), i = 1 – n
x i y međusobno zavisne veličine
 KORELACIJA (povezanost dve varijable)

## Slide 4
UVEK VIZUELNO PROCENITI
VRSTU I KVALITET KORELACIJE!
Da li između x i y postoji korelacija?
Da li je korelacija linearna?
STATISTIKA
Kalibracione krive u instrumentalnoj analizi
Uobičajena procedura:
Serija standarda (najmanje 5, obično 6) poznate C - kalibracioni standardi
Merenje analitičkog signala  konstruisanje
kalibracione krive (prave)  određivanje koncentracije
analita INTERPOLACIJOM

## Slide 6
Da li je kalibraciona kriva linearna?
DA 
NE  Koji je tip nelinearne zavisnosti?
Koja je “najbolja” kriva (prava) koja opisuje
zavisnost analitičkog signala od C?
Kolike su greške i intervali pouzdanosti nagiba
i odsečka?
Kolika je greška i interval pouzdanosti određivanja
nepoznate C?
Kolika je granica detekcije date analitičke metode?

## Slide 7
Važno za konstrukciju kalibracionih krivih:
Kalibracioni standardi pokrivaju celu oblast C
Uključen signala za “blank”
Uobičajeno: y-osa  analitički signal
x-osa  C standarda
Nedostaci:
Greške se javljaju samo u y-vrednostima
Greške u y-vrednostima se ne menjaju sa
promenom C

## Slide 8
PEARSON-ov KORELACIONI KOEFICIJENT
y = a + bx
(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3),...(xi, yi),..(xn, yn)
centroid
Koliko se dobro eksperimentalne vrednosti slažu sa
pravom linijom?  koeficijent saglasnosti

## Slide 13
Nulta hipoteza:
Nema linearne korelacije između x i y
ν = n - 2
r = -0,43
r = 0
v1 = 1, v2 = n-2

## Slide 14
0.89
A. G. Asuero, A. Sayago, and A. G. Gonzalez, The Correlation Coefficient: An Overview, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 36:41–59, 2006

## Slide 16
Serija standardnih rastvora fluoresceina analizirana je
fluorescentnim spektrometrom i izmereni su sledeći
intenziteti fluorescencije:
Intenziteti: 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7
C (pg/cm3): 0 2 4 6 8 10 12
Odrediti jednačinu odgovarajuće kalibracione prave
i izračunati korelacioni koeficijent.

## Slide 19
GREŠKE PRI ODREĐIVANJU NAGIBA I ODSEČKA

## Slide 20
Izračunavanje koncentracije na osnovu
regresione prave
Lx0 = x0 ± t sx0
Kako suziti interval?

## Slide 21
yLOD = yB (=a) + 3sB

## Slide 22
Metoda standardnog dodatka

## Slide 23
Poređenje analitičkih metoda
“idealan” slučaj:
a = 0, b = r = 1
a  0, b = 1
sistematska greška
b  1 greška u nagibu
jedne ili d) obe prave
Greška uslovljava
krivolinijsku zavisnost
f) ?!?

## Slide 24
Komplikovanija
izračunavanja
Dodatne informacije
o greškama pri
različitim C
Još uvek se manje
koristi
(Weighted regression line) Ponderisana regresiona prava

## Slide 25
L. Brüggemann, P. Morgenstern, R. Wennrich,
Comparison of regression techniques for linear calibration,
Accred Qual Assur (2005) 10:344–351

## Slide 27
Krivolinijska zavisnost

## Slide 28
Višestruka linearna regresija
y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn
Ishod simultanih promena različitih varijabli, nezavisno promenljivih x1, x2, ..., xn,
na zavisno promenljivu, y,

## Slide 29
“Spoljni” rezultati